## Slide 2
VIGILANCIA DE MONKEYPOXVIRUS
(VIRUELA DEL MONO)
“TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS”

## Slide 4
VIRUELA DEL MONO

## Slide 5
VIRUELA DEL MONO
El personal que recolecta muestras debe usar equipo de protección personal (EPP) de acuerdo con las recomendaciones para precauciones estándar, de contacto y de gotas; el personal de laboratorio debe estar capacitado para el uso adecuado del EPP, incluyendo bata desechable antifluído, guantes de látex, gafas o cubierta facial completa, gorro, cubre calzados, respirador N95.

## Slide 6: TIPOS DE MUESTRAS
El tipo de muestra recomendada para la confirmación por laboratorio de la viruela del mono es el material de la lesión cutánea,
que incluye:
Tipo de muestra a tomar
Hisopado de la superficie y/o del exudado de la lesión
Bordes superiores de más de una lesión (superficie de las lesiones)
Costras de lesiones
Hisopado de lesiones, costras y fluidos vesiculares no deben mezclarse en el mismo tubo
La muestra recomendada a tomar es el Hisopado de la superficie y/o del exudado de la lesión porque al frotar la lesión se recuperan células de la piel que pueden estar infectada además del liquido.
Otra muestra que se puede colectar adicionalmente es el:
Hisopado orofaríngeo

## Slide 7
VIRUELA DEL MONO

## Slide 9
CASO SOSPECHOSO
EPIDEMIOLOGÍA DEL
SEDES
CUMPLE CON LA DEFINICIÓN DE
CASO SOSPECHOSO
AVISO A CENETROP
TOMA DE MUESTRAS
POR EL EQUIPO
DE RESPUESTA RÁPIDA DEL
CENETROP
MUESTRAS PARA PESQUISA DE
BACTERIAS
MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
MOLECULAR DE VIRUELA SÍMICA
MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL
SI
NO
TOMA DE MUESTRAS
POR PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
¿QUE PASOS SE SIGUÍO ANTE UN CASO SOSPECHOSO?

## Slide 10: MÉTODOS MOLECULARES
La confirmación de la infección por MPXV se basa en pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT), utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional o en tiempo real, para la detección de secuencias específicas de ADN viral.
La PCR se puede usar sola o en combinación con la secuenciación.
Primeramente se realiza el PCR para detectar el gen G2R (viruela genérica).
En caso de un resultado positivo se realiza otros dos PCR para la determinación del clado específico:
-Viruela del Congo (C3L)
-Viruela de Africa Occidental (G2-WA)
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

## Slide 11: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL LABORATORIO
En el diagnóstico diferencial de la viruela del mono, se deben tener en cuenta varicela, herpes zóster, sarampión, Zika, dengue, chikungunya, herpes simplex, sífilis, infecciones bacterianas de la piel, y cualquier otra causa común localmente relevante de erupción vesicular o papular; para ello se recomienda tomar las siguientes muestras, las cuales tienen que ser conservadas y enviadas a una temperatura entre 2 a 8 °C.
Sangre sin anticoagulante* (Suero 600uL)
Sangre con EDTA
Hisopado nasofaríngeo

## Slide 12
MUESTRAS:
*SANGRE CON ADITIVO
*SANGRE SIN ADITIVO
*HISOPADO NASO/OROF.
*HISOPADO DE LESIONES
*COSTRAS
INACTIVACIÓN
CENTRIFUGACIÓN
SUERO
DENGUE
CHIKUNGUNYA
ZIKA (orina)
PCR
INGRESO AL BSL-3
PUSTULA
HERPES SIMPLEX
VARICELA ZOSTER
V.E.R
ELISA SAR/RUB
HISOPADO NF
SAR/ RUB
ELISA CHIK, ZIK, DEN
SERO-PARASITO
RPR
ELISA
VIROLOGIA
ELISA VARICELA Ig G/Ig M, ELISA VHS IgM/IgG, VIH
CULTIVO DE LESIONES
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
MANEJO DE LA MUESTRA
PRUEBAS BACTERIOLOGICAS
NEISSERIA GONORRHOEAE
KLEBSIELLA GRANULOMATIS
SIFIILIS
SEROLOGIA
BIOLOGIA MOLECULAR
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
CASOS SOSPECHOSOS DE VIRUELA SÍMICA
UFs.:
*BACTERIOLOGÍA
*BSL3-CULTIVO CELULAR
*BIOLOGÍA MOLECULAR.
*SEROLOGÍA-PARASITOLOGÍA
*VIROLOGÍA
*VIRUS EMERGENTES/REEMERGENTES
ENTREGA PARA PROCESAMIENTO
RECEPCIÓN EN CENETROP
OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS

## Slide 14: ENVÍO DE MUESTRAS
Toma de muestra con todas las medidas de bioseguridad
Conservar refrigerada 2 a 8°C o congelar a -20 °C
Envío en forma inmediata en triple envase a CENETROP/INLASA (acompañado con ficha epidemiológica)
Las muestras deben almacenarse refrigeradas o congeladas dentro del lapso de una hora de la recolección, y transportarse al laboratorio tan pronto como sea posible después de la recolección manteniendo la cadena de frio.
El manejo y almacenamiento correctos de las muestras durante el transporte es esencial para realizar un diagnóstico preciso.
Todos los especímenes que se transporten deben contar con un sistema de triple embalaje, etiquetado y documentación adecuados.

## Slide 15: CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
Almacenar a 2-8°C o congelar a -20°C
(máx. 1 hora a T°ambiente)
Si el transporte excederá los 7 días, las muestras deben transportarse a
-20°C o menos
Temperatura de almacenamiento a largo plazo (>60 días después de la recolección): -70°C

## Slide 16
PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS
Sellar las muestras con Parafilm para evitar derrames.
Identificar las muestras: Nombre del paciente, fecha de toma de muestra.
Colocar el tipo de muestra que contiene el tubo.(His.pústula, His.vesícula, Asp. Vesícula, Asp. Pústula), costra de ….
IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!

## Slide 17
MUESTRAS RECIBIDAS
No indica el tipo de muestra
Sin identificación

## Slide 18
PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS
Sellar las muestras con Parafilm para evitar derrames.
Identificar las muestras: Nombre del paciente, fecha de toma de muestra.
Colocar el tipo de muestra que contiene el tubo.(His.pústula, His.vesícula, Asp. Vesícula, Asp. Pústula), costra de ….
IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!

## Slide 19
PREPARACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS
Sellar las muestras con Parafilm para evitar derrames.
Identificar las muestras: Nombre del paciente, fecha de toma de muestra.
Colocar el tipo de muestra que contiene el tubo.(His.pústula, His.vesícula, Asp. Vesícula, Asp. Pústula), costra de ….
IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!

## Slide 20
PREPARACIÓN Y ENVÍO

## Slide 21
Envase
primario
Envase secundario
ENVÍO DE MUESTRAS

## Slide 22
Envase externo
Ficha epidemiológica
ENVÍO DE MUESTRAS

## Slide 23: Información requerida en el paquete externo
Nombre del laboratorio
Dirección completa
Numero de teléfono, correo electrónico
Ciudad / Departamento

## Slide 24
Recepción muestras
07:30 – 13:30

## Slide 25
Recepción muestras
13:30 en adelante
24/7

## Slide 28: GRACIAS

## Slide 29: TOMA DE MUESTRAS EN CASOS SOSPECHOSOS DE VIRUELA DEL MONO

## Slide 30: EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES DE LA VIRUELA DEL MONO
1-3 días después:
Máculas: 1-2 días
Pápulas: 1-2 días
Vesículas: 1-2 días
Pústulas: 5-7 días
Costras: 7-14 días

## Slide 31: EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES DE LA VIRUELA DEL MONO
Máculas: 1-2 días
Pápulas: 1-2 días
Vesículas: 1-2 días
Pústulas: 5-7 días
Costras: 7-14 días
a. Vesícula inicial (diámetro: 3mm)
b. Pústula
(diámetro: 2mm)
c. Pústula umbilicada
(diámetro: 3-4 mm)
d. Lesión ulcerada
(diámetro: 5 mm)
e. Formación de costras
en una lesión madura
f. Costra parcialmente
eliminada

## Slide 33: MATERIAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS
Medio de transporte viral (MTV)
Tubos estériles o eppendorf
Bisturí, lancetas
Pinzas
Agujas hipodérmicas
Hisopos de dacron (no algodón)
Parafilm

## Slide 34: MATERIAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS
Diagnóstico diferencial
Tubo vacutainer tapa roja – 5ml
Tubo vacutainer tapa lila
Medio de transporte Stuart

## Slide 35: HISOPADO OROFARINGEO
Hisopado orofaríngeo: hisopo de dacron o poliester
Cepillar el tejido amigdalino y la orofaringe posterior
Introducir el hisopo al tubo MTV, romper el extremo del hisopo
MUESTRAS ESPECÍFICAS
PARA MKPXV

## Slide 37
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA
Lesiones de la piel: vesículas y pústulas
Costras: recoger con la ayuda de una pinza o un bisturí
Colectar con hisopo de dacron: frotar la lesión
Colocar el hisopo en un MTV
Lesiones del mismo tipo deben recogerse en un solo tubo
MUESTRAS ESPECÍFICAS
PARA MKPXV

## Slide 38
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

## Slide 39
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA

## Slide 40: TOMA DE MUESTRA

## Slide 56: OTRAS MUESTRAS: SANGRE ENTERA

## Slide 57: GRACIAS